# 单位

项目概况：

海南省人大常委会机关办公楼，位于海口市国兴大道，是1幢地上7层，地下0层，框架结构，建筑面积约5750㎡。

项目需求：

●　办公楼采用先进的消防报警系统，发生报警时具有多种音频输出，如对发生火灾区域快速地进行引导疏散语音播报，相邻区域播报预警语音信息；

●　为了确保系统的稳定性，系统必须应急措施，如可检测线路的好与坏，记录历史信息等；

●　背景音乐播放和广播讲话功能，能够有效的缓解办公室工作人员工作压力，创造和谐快乐的工作环境。

实现的功效：

1、任意区域具有语音报警功能

系统提供3种不同语音信号：在报警区域播报“疏散”音频；在相邻区域播报“预警”音频，同时可广播讲话引导疏散区域的撤离。实现99个终端，任意终端组合的报警方式，并在不同区同时播报不同的语音报警信号。也可通过人工呼叫对紧急区进行疏散，可通过报警主机、呼叫站、计算机软件解除报警状态，并自动播放解除报警语音。

2、系统线路自动检测、设备自动备份、历史记录存储功能

系统检测包括通讯信号故障检测、主设备供电故障检测，备电故障检测，喇叭线路故障检测，所有自检测故障都会在控制主机存储上显示并主机故障鸣声提示。同时对广播语音进行识别，当5分钟内没有广播语音信号时，则恢复原有正常工作状态，系统全部设备自带后备电源，断电保证30分钟满功率工作，保证检测线路工作24小时，报警历史记录可达500条，包括每次火警信息、疏散数量、预警数量、设备故障、设备故障恢复、系统控制器、呼叫站清除广播、测试以外的所有操作，可为消防报警过程中的工作责任提供依据。

另外还可实现以下功能：

（1）语音报警广播预演功能

系统通过快捷操作进入报警测试及演练模式，结束后解除报警功能。

（2）系统无缝连接功能

系统外接消防终端采用16芯防火电缆，内设进线紧固螺丝座无缝连接，保证无裸线，无松脱，无接头，无外线信号干扰，保证系统连接的可靠性，报警万无一失。

（3）多个广播呼叫站接入功能

通过音频处理器连接，采用1根独立的超五类网线，8台呼叫站24DC供电手拉手15针口连接，总线距离300米，99个广播区贴膜开关，使用寿命长，操作简单直观大方。

（4）广播音量优先自动调节功能

具有31级音量调节，启动紧急语音广播模式时音量自动切入全音量广播。

（5）报警设置及语音下载功能

系统可由控制软件编制报警区域组合，并下载给主控制器。报警时，主控制器能根据预编程，控制各区域进入疏散或预警状态，同时，报警语音信号发生器播报语音提示信号，在相应区域播报疏散或预警语音，未进入疏散和预警的区域不受影响。

（6）广播优先功能

在任何状态下，广播讲话都具有最高优先权，语音报警优先于背景音乐。可对任何终端组合进行广播或播报录制好的语音信号，8台呼叫站可根据序号设置不同的优先权。

（7）灵活的软件操作功能

灵活的操作软件，软件系统配置参数设定,方便任何地区人员操作。

（8）背景音乐功能

在无消防报警时提供3路背景音乐同时传输，不同的分区可选择不同的节目源，可由控制软件及主控制器选择每一个区域播放的内容和音量，也可由各消防终端的音频控制盒自己控制。