# 工厂网络广播应用方案

## 项目需求：

●　工厂所有区域都要设计广播：生产车间主要是用来播报通知，播放上下班的音乐；办公区和户外活动区平时用来播放一些背景音乐和部分通知；员工生活区主要播放背景音乐和通知。

●　按某某工厂要求，广播系统要求和消防系统设计在一起，当有紧急情况发生时，消防中心可以触发广播进入消防广播状态。（广播的分区也要参照消防分区的范围来设计）

●　要求设计便利的广播功能。不仅管理中心能对全厂或者针对某一个厂区播报一些消息，且相关办公人员可以直接在办公室对任意厂区广播，每个车间主管也能独立对自己的车间做广播。

## 实现的功效：

#### 工厂上下班提示音乐定时播放

工厂的上下班提示音乐由广播中心负责。广播管理人员可以按照工厂的实际需要，每天设置不同的上下班方案，有临时需要时也可以设置一次性任务。

自动广播定时控制（编程操作）每天不同时段需要播放的音乐和区域通过系统编程，事先设定好播放程序，任意更改分区按星期编程，每天可达2048个定时点，实现全天侯自动广播，无需专人值守，完全做到全自动化控制。

1、职工上下班铃声自动播放功能

通过软件编程，实现工厂上下班提示音乐自动播放，作息时间有改动的时候只需要打开软件重新编辑作息表，上传给控制主机，操作直观方便。

2、工厂上下班提示音乐定时播放

工厂的上下班提示音乐由广播中心负责。广播管理人员可以按照工厂的实际需要，每天设置不同的上下班方案，有临时需要时也可以设置一次性任务。

#### 自动/手动分区控制（IP地址确定唯一分区）、分区任意组合广播

每个终端设定唯一的IP地址，地址设定遵循标准的TCP/IP协议、每个终端在网内可唯一识别  通过控制软件的设定，对任意一个区域或多个区域进行自动播放不同的内容，互不干扰。

可对特定区域单独直播（话筒或模拟音频采集播出）/广播（音频文件播放）

支持多路网络音频源并发广播

通过系统软件设置，可以实现无人值守、设定多个时间播放多首不同曲目的背景音乐。可通过系统设置实现在同一或不同时间在不同区域播放不同的背景音乐。

每路网络音频带宽不大于128K、同时并发10路节目带宽为1M左右

不通的音频文件播放到不通IP地址的网络终端

通过主机对进行控制及操作，可实现多声源对多分区的任意寻址广播。

带宽允许的情况下可实现 最大3000路广播输出信号。

#### 车间寻呼功能

系统可根据需求划分多个区域，系统管理员、领导人员可使用软件或寻呼话筒对需求的区域进行寻呼讲话。不同的用户可以对其管辖区域或者其他区域进行广播和通知。

远程寻呼功能，教师及校领导无需到机房，在自己的办公室即可发布对学校的管理信息；校长可以足不出户进行全校广播讲话。打破传统校长必须得到主机房才能对全校讲话。教师只是对自已所负责的教室区域讲话及发布广播通知。

#### 车间对讲功能（选配功能）

车间之间可以相互对讲、对讲只能在两两之间进行，统一时间允许多个对讲存在

#### 多路模拟音频实时采集播出

IP广播节目实时采播功能，能够将来自其他音源的节目实时采集压缩并按要求同时转播到指定的网络广播适配器终端。采播源可以是其他商用或自用电台、录音机卡座、CD播放器、MP3播放器、麦克风等。用于广播通知等。

通过采集电源管理器采集

系统可通过软件管理上述采集设备输入的音频源（如：光碟机、收音头等）的电源，以及实现模拟音频信号的采集转播。满足用户实现定时转播以及实时播放的需求。

#### 工厂遇到火险自动报警

系统与消防联动，支持一路紧急广播优先。系统内的设备无论处于何种状态，只要有紧急广播信号输入，自动强行广播，并自动调到最大音量。无人为操作，自动触发整个系统启动并接入报警广播，根据预选设定马上进入预设的报警模式

系统可配置消防接口主机实现网络广播消防系统的联动、自动启动预设的紧急广播任务

当厂区有火警发生时，消防中心会将消防信号转入广播中心，广播服务器自动进入消防广播。为了避免不必要的恐慌，我们设计这样的报警方式：

- 如果车间或者仓库发生火警，则全厂进入火警广播状态，播放的音频文件可以直接指示某个区域发生火警，这样就可以组织人员迅速有效的到达火灾现场，扑灭险情。

- 如果办公区发生火警，则办公区域和生活区进入报警广播状态，这样主要是为了避免引起车间工作人员的惊慌，毕竟车间的设备较多，人乱了容易发生事故。

- 如果生活 报警广播状态，生活区一般发生小规模的险情，组织少量人员就可以扑灭。

#### 网络电台转播

系统通过网络收音机软件接收到的Internet网络电台节目对相关广播区域实时播放（RTSP协议和mms协议）。

系统标配支持1路网络电台，可以扩展支持同一时间并发多路网络电台转发给终端接收、但是需要系统有足够的带宽

#### 工厂广播 统一/分散 管理相结合

广播中心对工厂所有的区域任意选择音乐播放，也可以由区域内的管理人员点播服务器上的音频文件，丰富员工的日常生活。广播中心负责工厂的广播宣传工作，播报上级指示，临时通知。加强个部门之间的协调合作。分控中心布置在各主管办公室，由广播中心授权，直接通过浏览器进入管理页面、可以对授权厂区播放音乐，也可以播放通知到所管辖的广播区域。

## 工厂网络广播系统设备清单：

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 控制机房设备设备 |  |  |  |
|  | 网络广播服务器软件 | PDS-A9000-R | 1 |  |
|  | 网络广播服务器 | PDS-A9901 | 1 |  |
|  | 网络音频采集电源管理器 | PDS-A9913 | 1 |  |
|  | 网络消防广播主机 | PDS-A9916 | 1 |  |
|  | 广播话筒 | PDS-8118 | 1 |  |
|  | CD播放器 | PDS-8017D | 1 |  |
|  | 机房对讲监听终端 | PDS-A9008 | 1 |  |
|  | 机房监听对讲音箱 | PDS-211 | 1 |  |
|  | 网络寻呼对讲话筒 | PDS-A9932 | 1 |  |
|  | 广播机柜 | PDS-1.6 | 1 |  |
|  | 职工宿舍 |  |  |  |
|  | 网络广播IP前置 | PDS-A9009 | 2 |  |
|  | 网络寻呼对讲话筒 | PDS-A9932 | 2 |  |
|  | 功放 | PDS-350A | 2 |  |
|  | 室外音柱 | PDS-835A | 16个 |  |
|  | 办公室 |  |  |  |
|  | 网络广播IP前置 | PDS-A9009 | 2 |  |
|  | 网络寻呼对讲话筒 | PDS-A9932 | 2 |  |
|  | 功放 | PDS-350A | 2 |  |
|  | 高保真天花喇叭（办公） | PDS-501 | 60个 |  |
|  | 各车间（每个车间安装6个音柱） |  |  |  |
|  | 网络广播IP前置 | PDS-A9009 | 10 |  |
|  | 网络寻呼对讲话筒 | PDS-A9932 | 10 |  |
|  | 功放 | PDS-250A | 10 |  |
|  | 室外音柱 | PDS-835A | 60个 |  |
|  | 网络平台 |  |  |  |
|  | 工程线缆 |  |  |  |
|  | 工程安装调试费用 |  |  |  |
|  | 工程税收 |  |  |  |
|  | 系统总价 |  |  |  |